Общество с ограниченной ответственностью

«ГеоИнформПроект»

Заказчик:

Администрация Мелиоративного

сельского поселения

Схема теплоснабжения Муниципального образования

Мелиоративное сельское поселение

Прионежского района Республики Карелия до 2029 года

Директор ООО «ГеоИнформПроект»                                      Прохоров С. В.

г. Санкт-Петербург

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень используемых понятий | 4 |
| 2 | Краткая характеристика пос. Мелиоративный | 7 |
| 3 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 9 |
| 4 | Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 13 |
| 5 | Перспективные балансы теплоносителя | 14 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 15 |
| 7 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 16 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 17 |
| 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 18 |
| 10 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 19 |
| 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 22 |
| 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 23 |

Введение

Схема теплоснабжения Мелиоративного сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия разработана ООО «ГеоИнформПроект» согласно муниципальному контракту с Администрацией Мелиоративного сельского поселения от 03 июля 2014 года. Схема разработана в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г и постановлением Правительства Российской Федерации № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.

Схем разработана на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса поселения, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Целью работы являлась разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Мелиоративного сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией сельского поселения.

- Перечень используемых понятий

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплоноситель - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Объекты теплоснабжения - источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность;

Тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

Режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

Топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

Точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

Базовый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

«Пиковый" режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

- Краткая характеристика пос. Мелиоративный

Мелиоративное сельское поселение входит в состав Прионежского муниципального района Республики Карелия. Площадь территории Мелиоративного сельского поселения составляет 4,74 кв. км (474 га).

Поселок Мелиоративный, являющийся административным центром муниципального образования, расположен в 10 км на северо-запад от г. Петрозаводск по Шуйскому шоссе. Поселок Мелиоративный является единственным населенным пунктом поселения.

Поселок имеет развитую систему инженерных коммуникаций (централизованные теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение). Не смотря на то, что Мелиоративное поселение является сельским, большая часть застройки поселка представлена многоквартирными жилыми домами (2-х – 5-ти этажными), образующими квартальную планировочную структуру с сеткой улиц, приближающуюся к регулярной.

На территории населенного пункта размещаются объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, промышленные, коммунальные и складские объекты, подключенные к системам инженерных коммуникаций.

Климат

Климатическая характеристика Мелиоративного сельского поселения, Прионежского района Республики Карелия составлена на основании данных, приведенных в СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», «Справочник по климату СССР» раздел «Ветер» выпуск 3, с учетом данных по метеостанции «Петрозаводск».

Территория Мелиоративного сельского поселения, как в целом и весь Прионежский район Республики Карелия относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата с преобладанием теплых воздушных масс с Северной Атлантики и холодных- из Арктики, характеризуется большой неустойчивостью погоды, чему способствует близость Белого моря. Зима мягкая, лето прохладное.

По климатическому районированию территория Мелиоративного сельского поселения относится к подрайону II А.

Средняя температура июля +15,7 °C, января -11,1 °C.

Средняя годовая температура воздуха согласно СНиП 23-01-99* составляет -4,2°C.

Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет 758 мм.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 20 ноября.

Средняя дата разрушения снежного покрова – 15 апреля.

В холодный период года преобладают ветры юго-западного и западного направлений, в теплый период года юго-западного и северо-восточного направлений.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮЗ.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8оС – 3,2 м/сек.

Количество зимних дней с силой ветра, превышающей 4 балла по шкале Бофорта – 6,65 %.

Расчетная температура наружного воздуха для систем отопления и вентиляции   - 29оС

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  - 3,1оС

Продолжительность отопительного периода – 246 сут.

Рельеф и геологическое строение

В геоморфологическом отношении территория представлена слабо всхолмленной моренной грядообразной возвышенностью, переходящей в озерно-ледниковую равнину. Высотные отметки поверхности колеблются в пределах 36,0-42,0 м.

В юго-восточной части территории сельского поселения протекает р. Томица, по которой частично проходит граница сельского поселения.

Геологическое строение сельского поселения в верхней части разреза представлено позднеледниковыми озерными отложениями (слоистыми ленточными суглинками мощностью от 0,2 м до 6,5 м прикрытыми сверху почвенно-растительным сдоем, а снизу опирающимися на ледниковые отложения (моренные супеси и дресвяно-щебенистые грунты). Нижняя часть разреза представлена протерозойскими образованиями: диабазами, кристаллическими сланцами.

Подземные воды залегают на глубине 0,0-3,7 м от поверхности земли, В понижениях рельефа развита «верховодка» Водовмещающими грунтами являются песок насыпной, торф, пылеватый песок, песок средней крупности. Воды безнапорные. Питание подземных вод в основном происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Область разгрузки р. Томица. В периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков и активного снеготаяния следует ожидать повышения уровня подземных вод на 0.4- 0.5м и подтопление заболоченных территорий.

Среди современных физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию подземных сооружений на территории Мелиоративного сельского поселения следует отметить:

-	сезонное промерзание грунтов и обусловленное этим морозное пучение;

-	высокий уровень подземных вод и связанная с этим заболоченность восточной и южной частей участка;

-	наличие грунтов со слабыми структурными связями;

-	наличие пылеватого водонасыщенного песка, обладающего плывунными свойствами.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно СНиП 2.02.01-83* составляет:

- для суглинка – 1,39м

- для песка средней крупности – 1,8м

- для пылеватого песка – 1,69м

- для супеси – 1,69 м

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение поселка Мелиоративный  осуществляется от поселковой котельной, расположенной по адресу: п. Мелиоративный, ул. Лесная, 2. В 2011 году в рамках инвестиционного проекта ОАО «Российские коммунальные системы» по газификации котельных Прионежского района, согласно Программе газификации Республики Карелия была введена в эксплуатацию новая котельная, работающая на природном газе.

В котельной установлено оборудование с автоматизированным процессом управления, в том числе два водогрейных котла фирмы «Buderus» (Германия), оборудованные горелкой фирмы «Wieshupt».

Котельная снабжает теплом 26 жилых домов, школу, амбулаторию, детский сад и дом культуры поселка.

По сведениям, предоставленным филиалом ОАО «ПКС» «Прионежский», установленная мощность котельной - 10,06 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка – 7,05319 Гкал/час.

Температурный график котельной 150-70оС со срезкой в падающем трубопроводе, 105-54оС при -12оС.

Протяженность тепловых сетей составляет 2976м. Износ сетей составляет 60%. Схема теплоснабжения поселка представлена на рис. 1. Резервным топливом для котельной является дизельное топливо. Цифры по мощности котельной и по подключенной тепловой нагрузке говорят, что в поселке существует резерв тепловой нагрузки порядка 3,01 Гкал/час (рис.2).

Теплоснабжение поселка производится по закрытой двухтрубной схеме. Горячее водоснабжение осуществляется от водоподогревателей, устанавливаемых в центральных тепловых пунктах (ЦТП). На территории поселка находятся два ЦТП.

На теплоснабжение зданий подается перегретая вода с температурой 150-70°С, снижение температуры воды для систем отопления производится при помощи водоструйных элеваторов,

устанавливаемых в узлах управления подключаемых зданий.

Переключение существующих зданий на тепловые сети с высокими параметрами производится с помощью элеваторных узлов.

Рис.1. Схема теплоснабжения пос. Мелиоративный.

Тепловые сети от котельной проложены, в основном, в центре застройки поселка, по внутриквартальным проездам. Трубопроводы проложены в непроходных ж/б каналах серии WC-0I-04 и частично по техническим подпольям зданий.

В качестве теплопроводов приняты стальные трубы. В узлах управления и теплофикационных колодцах установлены стальные задвижки.

В низших точках теплосети установлены вентили для спуска воды, а в высших точках вентили для выпуска воздуха.

Теплотрасса оборудуется неподвижными и скользящими опорами; последние обеспечивают свободное перемещение трубопроводов при тепловых удлинениях. Компенсация тепловых удлинений производится при помощи П-образных компенсаторов и частично естественная с помощью углов поворота.

Все трубопроводы, проложенные в теплофикационных каналах и технических подпольях, покрыты тепловой изоляцией.

Рисунок 2 Тепловой баланс котельной

Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приняты по данным паспортов типовых проектов для температуры наружного воздуха:

на отопление - 30°С;

на вентиляцию - 16о С.

Результаты расчетов тепла по всем видам потребления приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Тепловые нагрузки пос. Мелиоративный

Подключение новых абонентов к централизованному теплоснабжению в расчетный срок не предвидится.

- Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В связи с тем, что тепловая мощность котельной, а так же тепловая нагрузка на нее в расчетный период не изменятся, то баланс тепловой мощности останется прежним.

Данные по перспективным балансам тепловой мощности представлены в табл. 2.

Таблица 2

Баланс тепловой мощности котельной в п. Мелиоративный.

| Установленная мощность, Г кал/ч | Подключённая тепловая нагрузка, Г кал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Г кал/ч | Резерв Тепловой мощности, Г кал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,06 | 7,05319 | н.д. | н.д. | 3,01 |

Таким образом, перспективный тепловой баланс котельной в пос. Мелиоративный будет соответствовать тепловому балансу, приведенному на рис. 2..

- Перспективные балансы теплоносителя

Данных о расходах на подпитку котельной и отопительной сети нет. Кроме того отсутствуют данные о наличие водоподготовительного оборудования котельной.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника теплоснабжения не планируются.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Средний износ тепловых сетей составляет 60 % поэтому в в качестве мероприятий по реконструкции тепловых сетей предусматривается частичная перекладка существующих сетей. При общей протяженности тепловых сетей 2976 м, реконструкции подлежат 1786 м.

В таблице 3 представлена протяженность перекладываемых сетей в зависимости от диаметра.

Таблица 3.

Количество сетей перекладываемых в течение расчетного периода

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 1248 |  |
|  | 80 | 108 |  |
| Перекладываемые |  |  | Перекладка, существующих |
| участки до 2020 г. | 70 | 188 | сетей системы отопления |
|  | 50 | 103 |  |
|  | 25 | 139 |  |

- Перспективный топливный баланс

Основной вид топлива для котельной п. Мелиоративный – природный газ, резервное топливо – дизельное топливо. В течение расчетного периода, увеличение потребления топлива не планируется.

С учетом данных по подключенной к котельной тепловой нагрузке – 7,01 Гкал/час и теплотворной способности природного газа – 8800 Ккал/м3 можно рассчитать ежедневную потребность котельной в газе, которая составляет 796,6 м3/час. Так как по климатическим характеристикам отопительный сезон в пос. Мелиоративный составляет 246 суток, годовой топливный баланс составит 4703126,4 м3/год.

Таким образом, если подключение новых потребителей на рассматриваемый период не планируется, перспективный тепловой баланс не изменится.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Расчет инвестиций в данном разделе представлен в ценах 2012 года.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения не планируются.

Инвестиции в строительство, реконструкцию тепловых сетей:

Удельная стоимость перекладки тепловых сетей, тыс.р./мп

На рисунке представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей подземным типом прокладки.

Рис. 3. Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей подземной прокладки

(тыс. руб./пог. м, в зависимости от условного диаметра)

Таблица 7.3.1. Инвестиции в капитальный ремонт тепловых сетей котельной п. Мелиоративный

|  |  |  |  | Капитальные вложения, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки |  |
| Перекладываемые участки до 2020 г. | 100 | 1248 | Подземная | 12604,8 | 16105,2 |
|  | 80 | 108 |  | 972,0 |  |
|  | 70 | 188 |  | 1410,0 |  |
|  | 50 | 103 |  | 618,0 |  |
|  | 25 | 139 |  | 500,4 |  |
| Итого | 16105,2 |

Итого инвестиций по всем сетям: 16105,2 тыс. руб.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации (ЕТО) осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Г раницы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей

деятельности.

В настоящее время ОАО «Прионежская сетевая компания» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения Мелиоративного сельского поселения.

Соответствие критериям определения единой теплоснабжающей организации:

- Муниципальное образование Мелиоративное сельское поселение полностью является зоной действия ОАО «Прионежская сетевая компания»;

- Наличия квалифицированных кадров;

- Наличия соответствующего технического оснащения эксплуатационных и ремонтных служб

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Зоны теплоснабжения тепловых источников поселения остаются без изменений.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Мелиоративное сельское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# Text boxes

| № п/п | Потребитель | Тепловые нагрузки в ккал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | суммарная нагрузка |
| Текущее положение |
| 1 | Петрозаводская, 18 | 68100 | - | - | 68100 |
| 2 | Петрозаводская, 19 | 68100 | - | - | 68100 |
| 3 | Петрозаводская, 21 | 41320 | - | - | 41320 |
| 4 | Петрозаводская, 23 | 68100 | - | 60000 | 128100 |
| 5 | Петрозаводская, 25 | 98680 | - | 77400 | 176080 |
| 6 | Петрозаводская, 33 | 98680 | - | 77400 | 176080 |
| 7 | Петрозаводская, 35 | 209480 | - | 222000 | 431480 |
| 8 | Петрозаводская, 37 | 302030 | - | 324000 | 626030 |
| 9 | Строительная, 1 | 98680 | - | - | 98680 |
| 10 | Строительная,3 | 98680 | - | - | 98680 |
| 11 | Строительная, 6 | 41320 | - | 60000 | 101320 |
| 12 | Строительная, 6а | 242300 | - | 224000 | 466300 |
| 13 | Строительная, 8 | 242300 | - | - | 242300 |
| 14 | Строительная, 10 | 242300 | - | - | 242300 |
| 15 | Строительная, 10а | 242300 | - | 224000 | 466300 |
| 16 | Строительная, 14 | 242300 | - | 224000 | 466300 |
| 17 | Строительная, 16 | 242300 | - | 224000 | 466300 |
| 18 | Строительная, 18 | 242300 | - | 224000 | 466300 |
| 19 | Лесная, 16 | 302030 | - | 324000 | 626030 |
| 20 | Лесная, 18 | 209480 | - | 222000 | 431480 |
| 21 | Лесная, 20 | 209480 | - | 222000 | 431480 |
| 22 | Общежитие | 127000 |  | 188000 | 315000 |
| 23 | СОШ №2 | 207420 | 282600 | 47360 | 537420 |
| 24 | Детский сад | 151300 | 63000 | 79900 | 294200 |
| 25 | Дом культуры, администрация | 150220 |  |  | 150220 |
| 26 | Кафе, магазин | 50000 |  |  | 50000 |
| 27 | Пожарное депо | 61635 | 83200 | 38300 | 183135 |
| 28 | Баня | 37540 | 84500 | 156000 | 278040 |
|  |  |  |  |  | 8077075 |